Zał. Nr 1 do SIWZ

O P I S   P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A

Wykonanie kontroli rocznej i 5-letniej wraz z oceną stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa

Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

- Podstawa prawna,

- Czynności wstępne przed przystąpieniem do złożenia ofert,

- Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia,

- Zakres prac

- Wymagania dla dokumentacji,

- Warunki płatności i odbioru.

1. Podstawa prawna.

- Art. 62 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo budowlane, cyt. „obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego.

- Art. 62 ust. 4 i 5 - ustawy Prawo budowlane - przepisy prawne dotyczące kwalifikacji osób przeprowadzających kontrole stanu technicznego.

2. 	Czynności wstępne przed przystąpieniem do złożenia ofert.

Wykonawca w ramach przygotowywanej oferty cenowej i terminowej powinien przeprowadzić wstępne wizje lokalne na obiektach, które powinny zostać potwierdzone podpisem pracownika RZGW (wzór potwierdzenia stanowi załącznik do postępowania). Wstępne wizje na obiektach mogą być wykonywane wyłącznie w obecności pracowników Zamawiającego w terminach ustalonych z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Kontakt do jednostek terenowych Zamawiającego:

Marcin Pawełczyk – Kierownik hydrowęzła Lewin Brzeski tel.: 603 293 450

Dariusz Konior – Kierownik NW Otmuchów  tel.: 600 905 466

Wiktor Filip – Kierownik zbiorników Topola Kozielno tel. 603 804 210

Wojciech Szczepański – Kierownik Działu Utrzymania tel.: 600 927 429

3. Wyszczególnienie przedmiotów zamówienia.

Zał. nr 1 który stanowi przedmiar prac

4. Zakres prac:

CZĘŚĆ 1

Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych powinna składać się z części opisowej i części graficznej odrębnie dla każdej budowli.

- Część opisowa powinna zawierać:

- Podstawy opracowania.

- Cel i zakres opracowania.

- Wykorzystane materiały.

- Lokalizacja budowli, jej parametry techniczne oraz właściciel lub użytkownik.

- Dotychczasowa eksploatacja budowli, w tym protokoły okresowych kontroli (roczne) dokonywane przez służby eksploatacyjne od ostatniej kontroli 5 letniej.

- Pozwolenie wodnoprawne oraz jego respektowanie przez służby eksploatacyjne.

- Zakres wykonywanych pomiarów, badań specjalistycznych i prac inwentaryzacyjnych:

  - Pomiary geodezyjne:

a) dokonać pomiaru geodezyjnego profilu rzeki, na której zlokalizowany jest

obiekt na długości 0,30 km tj. 150 m powyżej piętrzenia i 150 m poniżej piętrzenia

i przedstawić go  w skali 1 : 100/1000.

b) wykonać 6 przekrojów poprzecznych koryta rzeki – 3 przekroje powyżej

i 3 przekroje poniżej budowli co 50 m, oznaczyć ich lokalizację na profilu podłużnym

oraz przedstawić je w skali 1: 100/100.

c) uzyskać wypisy z ewidencji gruntów wraz z wyrysem map ewidencyjnych działek

w obrębie poszczególnych budowli (rzeka i przyległe działki) w skali 1: 5000

(lub innej) ze Starostwa Powiatowego.

  - Wykonać badania wytrzymałości betonu poszczególnych elementów budowli przy pomocy metody nieniszczącej (np. młotek Schmidta).

  - Inwentaryzacja budowli i urządzeń towarzyszących (zamknięcia, mechanizmy wyciągowe, .umocnienia) w rejonie budowli, a także sporządzić dokumentację fotograficzną.

- Wyniki prac terenowych i wykonanych badań oraz ich interpretacja.

- Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli, dokonana oddzielnie dla każdego obiektu w zakresie hydrotechnicznym, mechanicznym, elektrycznym i mostowym                            (o ile występują) oraz w zakresie umocnień i koryta rzeki w obrębie budowli.

- Podsumowanie i wnioski, w tym dotyczące ewentualnych dodatkowych badań lub robót remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację budowli.

- Protokół kontroli 5-letniej, jako oddzielny załącznik do dokumentacji dla każdej budowli odrębnie.

- Przedmiar robót na usuniecie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budowli w wersji edytowalnej w formacie programu Norma lub Zuzia.

- Część graficzna powinna zawierać:

- Mapę poglądową w skali  1: 25 000.

- Mapę ewidencji gruntów obrębu, na którym zlokalizowany jest obiekt budowlany w skali

1 : 5000 wraz z naniesieniem miejsc lokalizacji przedmiotowych  budowli.

- Przekrój podłużny i rzut poziomy budowli w skali 1: 50 wraz z naniesionymi miejscami badań sklerometrycznych, miejscami wykonach zdjęć i uszkodzeń.

- Profil podłużny rzeki w skali 1: 100/1000.

- Przekroje poprzeczne koryta rzeki w skali 1: 100/100 w ilości 6 szt.

6.    Oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli powinny być wykonane  przez osoby

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (poszczególnych specjalności) oraz należących do

samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

7. Opracowania (odrębnie dla każdej budowli) wraz z protokołami kontroli 5-letniej

stanowiącymi oddzielne załączniki powinny zostać opracowane w 2 egz. i przekazane Zamawiającemu w terminie do 01 grudnia 2020 r.

Wykaz budowli, ich lokalizacja oraz parametry dla poszczególnych części zamówienia zostały przedstawione w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 1 przedmiar.

CZĘŚĆ 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych (wałów przeciwpowodziowych), polegających na ocenie stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych wraz z urządzeniami integralnie związanymi z tymi obiektami, a także na ocenie estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia na terenie ZZ w Nysa

Dla każdego obiektu budowlanego (wału przeciwpowodziowego) należy wykonać odrębne opracowanie.

Zakres okresowej pięcioletniej kontroli każdego wału przeciwpowodziowego powinien zawierać:

1. Część informacyjną przedstawiającą:

- lokalizację administracyjną obiektu z wyszczególnieniem nieruchomości, na których posadowiony jest obiekt  budowlany

- lokalizację zlewniowo z określeniem kilometrażu wału i rzeki

- lokalizację za pomocą współrzędnych w układzie WGS-84 oraz PL-ETRF2000 (początek i koniec wału, wszystkie  urządzenia i budowle wałowe)

- lokalizację względem obszarów chronionych w tym obszarów Natura 2000

- powierzchnię i sposób zagospodarowania obszaru chronionego

- klasę budowli hydrotechnicznej

- przepływy miarodajne i kontrolne

Wskazane informacje należy ustalić m in. na podstawie analizy materiałów archiwalnych udostępnionych przez Zamawiającego (książka obiektu budowlanego, protokoły kontroli rocznych i pięcioletnich, dokumentacje poinwestycyjne, archiwalne oceny stanu technicznego, studium ochrony przed powodzią zlewni, informacje dotyczące eksploatacji obiektu w czasie powodzi itp.,

2. Podstawowe dane techniczne obiektu:

- wymiary korpusu wału

- rodzaj ubezpieczeń skarp i korony wału

- materiał budujący korpus wału

- opis podłoża wału

- uszczelnienie korpusu i podłoża wału

- odwodnienie korpusu wału

- odwodnienie zawala

- zestawienie i parametry budowli i urządzeń wałowych

- kolizje z sieciami i urządzeniami obcymi oraz innymi obiektami budowlanymi

- urządzenia kontrolno-pomiarowe wraz z lokalizacją

- komunikacja po obiekcie wraz z opisem połączenia z drogami publicznymi

Wskazane informacje należy ustalić m in. na podstawie analizy materiałów archiwalnych udostępnionych przez Zamawiającego (książka obiektu budowlanego, protokoły kontroli rocznych i pięcioletnich, dokumentacje poinwestycyjne, archiwalne oceny stanu technicznego, mapy, informacje dotyczące eksploatacji obiektu w czasie powodzi itp.).

3. Opis międzywala:

- średnia szerokość międzywala

- minimalna odległość koryta rzeki od stopy wału

- sposób użytkowania

- możliwy wpływ stanu koryta rzeki i przebiegu linii brzegowej na bezpieczeństwo wału

Wskazane informacje należy określić m. in. na podstawie kontroli w terenie oraz na podstawie analizy materiałów archiwalnych udostępnionych przez Zamawiającego.

4. Ocenę stanu technicznego obiektu budowlanego w zakresie spełnienia wymogów w odniesieniu do:

- wymiarów geometrycznych korpusu wału

- zagęszczenia gruntów w korpusie wału

- zjawisk filtracyjnych

- stateczności korpusu wału

- stwierdzonych w trakcie kontroli uszkodzeń korpusu i podłoża wału

- stanu ubezpieczeń skarp i korony wału

- występowania drzew i krzewów na korpusie wału i w pasach 3 m przyległych do stopy wału po stronie zawala  i w międzywalu

-stanu korpusu i podłoża wału w miejscu kolizji z sieciami i urządzeniami obcymi lub innymi obiektami budowlanymi

Opracowanie dotyczące kontroli stanu technicznego winno zawierać w szczególności:

  - Pomiary geodezyjne. Opracowanie to powinno zawierać:

    - plan sytuacyjno-wysokościowy z lokalizacją (skala 1:2000, 1:5000, wyjątkowo 1:10000): trasy wału z umiejscowieniem budowli, wysięków i przebić hydraulicznych,

    - profil podłużny wałów, ławki przywałowej z wynikami rozpoznania geotechnicznego,

    - przekroje poprzeczne charakterystyczne i geotechniczne wału.

Wykonanie pomiarów geodezyjnych obwałowań w odległości średnio co 200 m i w miejscach charakterystycznych.

  - Kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych związanych z obwałowaniem (przepusty wałowe i inne konstrukcje znajdujące się w korpusie i w podłożu) wraz
z planami sytuacyjno-wysokościowymi i przekrojami budowli (inwentaryzacja) w skali 1:100 lub 1:200 oraz z opisem i wynikami terenowymi ich stanu.

  - Pomiary geotechniczne podłoża i korpusu wałów powinny być opracowane zgodnie z wiedzą techniczną, normami bądź wytycznymi branżowymi.  Rzędne otworów badawczych powinny być nawiązane do rzędnych geodezyjnych. Otwory badawcze dla wykonania badania podłoża i korpusu wałów winny być wykonane z gęstością co najmniej 5 na 1 km obwałowania.

  - Obliczenie stateczności korpusu i filtracji przy aktualnych wymiarach korpusu i parametrach gruntu w korpusie i podłożu w warunkach eksploatacji (wezbraniowych).

  - Podsumowanie kontroli i określenie miejsc szczególnego zagrożenia.

5. Ocenę stanu technicznego podłoża obiektu budowlanego w zakresie spełnienia wymogów w odniesieniu do:

- możliwości wystąpienia zjawisk filtracyjnych

- możliwości osiadania gruntu

Ocenę bezpieczeństwa budowli i obszaru chronionego w odniesieniu do rzędnych przepływu miarodajnego i kontrolnego na podstawie archiwalnych danych hydrologicznych i hydraulicznych lub informacji zawartych w ISOK

6. Ocenę realizacji zaleceń z poprzednich kontroli rocznych i pięcioletnich:

Zalecenia wynikające z bieżącej kontroli:

- określenie konieczności opracowania dalszych szczegółowych ekspertyz lub innych niezbędnych dokumentacji w celu uzyskania właściwego stanu technicznego, a także stanu bezpieczeństwa budowli i obszaru chronionego

- zakres bieżących prac konserwacyjnych

- zakres doraźnych prac zabezpieczających umożliwiających eksploatację w warunkach zagrożenia powodziowego do czasu osiągnięcia właściwego stanu technicznego, a także stanu bezpieczeństwa budowli i obszaru  chronionego

- wskazanie innych rozwiązań nietechnicznych mających istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

- Ocenę estetyki wału i jego otoczenia

Ustalenie stanu technicznego obiektu budowlanego wg skali ocen przekazanej przez Zamawiającego.

Ustalenie stanu bezpieczeństwa budowli i obszaru chronionego wg skali ocen przekazanej przez Zamawiającego

Ocena przydatności do użytkowania obiektu budowlanego.

- Część graficzną zawierającą:

- mapę topograficzną w skali 1 : 10 000 z zaznaczonym kilometrażem wału i rzeki,

- mapy zasadnicze lub sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 lub 1:1000 lub 1:2000 z zaznaczonym kilometrażem    wału i rzeki, lokalizacją wszystkich budowli wałowych i lokalizacją archiwalnych przekrojów geotechnicznych

- aktualne mapy ewidencji gruntów w skali  1:1000 lub 1:2000

- profil podłużny wału zawierający: rzędne korony wału, zawala, międzywala, wód miarodajnych i kontrolnych, minimalnej wymaganej rzędnej korony dla danej klasy wału, archiwalne otwory geotechniczne i budowle wałowe

Profil podłużny w skali 1:100/1000 należy wykonać na podstawie aktualnie wykonanego sprawdzającego pomiaru geodezyjnego.

8. Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej kontroli obiektu ze szczególnym uwzględnieniem:

- wszystkich budowli i urządzeń wałowych (przepusty - zdjęcie wlotu i wylotu, przejazdy, schody skarpowe, szlabany, blokady itp.)

- wszystkich miejsc charakterystycznych i nietypowych mających wpływ na ocenę stanu technicznego

- wszystkich miejsc stwierdzonych uszkodzeń, anomalii i zjawisk filtracyjnych

- przykładowego widoku na korpus wału, międzywale i zawale

Zdjęcia powinny być czytelne, w dobrej jakości i w kolorze, maksymalnie 2 na stronie, z opisem  zawierającym kilometraż wału.

Sporządzenie protokołu przeglądu pięcioletniego kontroli stanu technicznego wału przeciwpowodziowego, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

Zestawienie wałów przeciwpowodziowych w załączniku nr 1.

- Wymagania dla dokumentacji, części 1 i części 2.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na wykonaniu oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych, sporządzeniu protokołów z kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego – wałów przeciwpowodziowych, jazów, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1 i 2, prognozowaniu działań modernizacyjnych, wskazaniu miejsc potencjalnego zagrożenia oraz wykonaniu badań na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa określonych ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1 i 2. Protokoły muszą być podpisane przez osoby mogące pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane).

Kontrola ta powinna być opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz wymaganiami technicznymi, m.in.:

- „Wytycznymi wykonywania okresowych pięcioletnich kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania wałów przeciwpowodziowych”  –  opracowanie  IMUZ Falenty 2014 r.,

- „Wytycznymi Wykonywania Badań Pomiarów, Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę” – opracowanie IMGW 2015r.

- Ustawami: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579).

- Prawa budowlanego – ustawy z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U.2019.1186 t.j. ze zm.);

- Prawa wodnego – ustawy z dn. 20.07.2017 r. (Dz.U.2018.2268 t.j. ze zm.);

- Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniu zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. ZZ Nysa wymaga, aby Wykonawca dołączył do opracowania oświadczenie
o sporządzeniu „Kontroli …” zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. „Kontrola…” powinna być przekazana Zamawiającemu wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeń j/w, i że zostały one wykonane w stanie zupełnym tj. jako kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Dokumentacja kontroli stanu technicznego powinna zawierać wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia, sposobu i zakresu robót w celu ich usunięcia (zabezpieczenia) jako niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania.

- Dokumentacja powinna zawierać protokół kontroli okresowej 5-letniej zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Na podstawie wyników kontroli obiekty należy przyporządkować do następujących kategorii stanu technicznego i bezpieczeństwa:

1 – stan zagrożenia bezpieczeństwa,

2 – stan mogący zagrażać bezpieczeństwu,

3 - stan techniczny dobry, niezagrażający bezpieczeństwu.

- Dokumentacja winna być wykonana w 2 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (zapisanej na płycie CD lub DVD) osobno dla każdego odcinka wału.

Opracowanie należy wykonać osobno dla każdej z wymienionych części w pełnym zakresie i przekazać Zamawiającemu w terminie do 01 grudnia 2020 r.

Każdy egzemplarz opracowań powinien zawierać kserokopie uprawnień i zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa autorów i ewentualnych weryfikatorów dokumentacji.

6. Warunki płatności i odbioru.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego w terminach ustalonych w Umowie.

Zał. do postępowania nr …………………………….

# Poświadczam

że ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w dniu ……………………………………….. przeprowadził  wizję  na obiekcie …………………………………………………

Podpis

……………………………………………………